## Slide 1: UV4L installation for Raspberry Pi

## Slide 2: UV4L 설치
$ curl http://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/lrkey.asc | sudo apt-key add –
jessie 버전 -> $ sudo nano /etc/apt/sources.list 에 추가
(deb http://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/raspbian/ jessie main)

## Slide 3: UV4L 설치
$ sudo apt-get update
( sources.list에 추가 후 업데이트)
$ sudo apt-get install uv4l uv4l-raspicam
$ sudo apt-get install uv4l-raspicam-extras

## Slide 4: UV4L 설치
$ sudo service uv4l_raspicam restart
드라이버 설정 변경(변경 불필요)
(sudo nano /etc/uv4l/uv4l-raspicam.conf)
error 발생 시
-> 카메라 연결 확인, GPU 할당 128MB이상으로(raspi-config)

## Slide 5: UV4L 설치
$ sudo rpi-update
uv4l 명령어 도움말
->$ man uv4l
->$ man uv4l-raspicam
uv4l 드라이버 수동설정
->$ uv4l --driver raspicam --auto-video_nr --width 640
--height 480 --encoding jpeg

## Slide 6: UV4L 설치
카메라 JPEG 스냅샷
->$ dd if=/dev/video0 of=snapshot.jpeg bs=11M count=1
(만약 uv4l 설치 과정에서 /dev/video 0번 이후의 디바이스파일이 생성된다면 그 숫자를 가진 파일을 사용한다)
프로세스 종료
-> $ pkill uv4l

## Slide 7: UV4L 설치(for server)
$ sudo apt-get install uv4l-server uv4l-uvc uv4l-xscreen uv4l-mjpegstream uv4l-dummy uv4l-raspidisp
$ sudo apt-get install uv4l-webrtc
(라즈베리파이 2, 3)
$ sudo apt-get install uv4l-demos

## Slide 8: UV4L 설치(for server)
$ openssl genrsa -out selfsign.key 2048 && openssl req -new -x509 -key selfsign.key
-out selfsign.crt -sha256
주소창에 http://라즈베리IP:8080
(포트번호는 설정에서 변경 가능)

## Slide 9: UV4L
영상이 느리다면 uv4l 페이지에서 설정 변경
-> 크기 변경 및 밝기 조절 등
webiOPi와 연동 위한 영상 소스
-> 스트리밍 주소 그대로(ex 192.168.xx.x:8080/stream)